## Slide 1: Modelación de una rotonda: Configuración de semáforos
Eduardo Díaz Moreno
Daniela Gil Navarro
Andrés Rubiano Martinez
Edwin Acero Cuesta
Notes: © Copyright Showeet.com – Creative & Free PowerPoint Templates

## Slide 2: ÍNDICE
01
02
03
04
Objetivos y supuestos
Abstracción del modelo
Teoria del modelo
Planteamiento del problema
Roundabout
Notes: © Copyright Showeet.com – Creative & Free PowerPoint Templates

## Slide 3
PLANTEAMIENTO
DEL PROBLEMA

## Slide 4
Posibles puntos de colisión de la rotonda vs el de una intersección de cuatro puntos

## Slide 5
02
01
03
OBJETIVOS ESPECÍFICO
Compilar la información y resultados obtenidos del modelo con el fin de establecer el mejor tiempo de los semaforos.
OBJETIVOS
ESPECÍFICO
Caracterizar los datos del tránsito de rotondas existentes para implementarles el modelo.
OBJETIVO GENERAL
Determinar la mejor configuración de semáforos para maximizar el flujo vehícular dentro y fuera de una rotonda.
Notes: © Copyright Showeet.com – Creative & Free PowerPoint Templates

## Slide 6: Supuestos
Número de carriles de la rotonda es 2 o 3
Número de carriles de 1 a 3 en cada entrada
La mejor forma de optimizar el flujo es por medio de semáforos
La rotonda tiene cuatro entradas y cuatro salidas
Es una rotonda circular
El largo promedio de los carros es de 6.10 m y el ancho promedio es de 2 m
No ocurren accidentes o conflictos dentro de la rotonda
La Velocidad promedio dentro de la rotonda es de 30 Km/h
Notes: © Copyright Showeet.com – Creative & Free PowerPoint Templates

## Slide 7: TEORÍA DEL MODELO
4
3
2
1
TEORÍA DE GRAFOS
Grafos dirigidos
Redes de flujo
PROGRAMACIÓN LINEAL
Metodo simplex
ESTIMACIÓN DE LA CAPACIDAD
PROBLEMA DEL FLUJO MÁXIMO EN UNA RED
Flujo de un grafo dirigido
Leyes de conservación
Método TRRL (Transport Road and Research Laboratory)
Notes: © Copyright Showeet.com – Creative & Free PowerPoint Templates

## Slide 8: Modelación
Definimos una red N=(G,A,B,C):
G := (V,E).
V := {Entrada de carros concentrada en un punto, intersecciones de la rotonda, Salida de carros concentrada en un punto}.
E := {(u,v)⋲V | Carretera que va de u hacia v}.
G es un grafo dirigido.
A := Entrada de carros concentrada en un punto.
B := Salida de carros concentrada en un punto.
C(u,v) := Número de carros que pueden pasar por (u,v) en una unidad de tiempo.

## Slide 9
Grafo Asociado al Problema

## Slide 10: Problema de optimización

## Slide 11
Problema de optimización
Restricciones adicionales:
Semáforo norte-sur:
Semaforo este-oeste:
Probabilidades de salida sin semaforos:

## Slide 12
Resultados

## Slide 13
Hora valle
Hora pico

## Slide 14
Hora valle
Hora pico

## Slide 15
Hora valle
Hora pico

## Slide 16
Hora valle
Hora pico

## Slide 17
Hora valle
Hora pico

## Slide 18
Hora valle
Hora pico

## Slide 20
Aplicación: Rotonda calle 63 con carrera 60 Bogotá

## Slide 21
Datos de la rotonda

## Slide 22
Gráficas del flujo con las configuraciones seleccionadas
Hora valle
Hora pico

## Slide 23
Conclusiones
Para hora valle, tomamos la segunda configuración que corresponde a 47 segundos por ciclo total de semáforo.
Para hora pico, tomamos la tercera configuración que corresponde a 55 segundos por ciclo total de semáforo.

## Slide 24
REFERENCIAS
Taha, H. A. (2008). Investigación de operaciones, 5 edición. Arkansas, Falletevile: Alfaomega.
Gasulla, M. M. (Julio de 2012). Estudio y mejora de la capacidad y funcionalidad de glorietas con flujos de tráfico descompensados mediante microsimulación de tráfico. Catalunya, España.
Ruiz, M. (2019). Modelos Matemáticos. Bogotá, Colombia: Universidad Nacional de Colombia.
Kenneth H. Rose, e. i. (2000). Handbook of discrete and combinatorial mathematics. CRC Press Boca Raton London New York Washington, D.C.
Nesetril, J. M. (2008). Invitación a la matemática discreta. Reverte.
Jonathan L. Gross, J. Y. (2005). Discrete Mathematics and its applications. Chapman & Hall/CRC, Taylor Francis Group.
Recomendaciones para el diseño de glorietas en carreteras suburbanas. (s.f.). Madrid, España: Comunidad autonoma madrid, servicio de documentación y publicación.
Pacheco, D. Y. (2014). Estudio y mejora de la fluidez del tránsito mediante el diseño de una rotonda en la intersección los robles-Los Laureles, Valdivia. Universidad Austral de Chile, facultad de ingeniería. Escuela de ingeniería civil en obras civiles.
Gibson, J. (2011). Teoría de flujos vehiculares, notas de clase. Universidad de Chile, división ingeniería y transporte.
FHWA. (2000). Rotondas moderna, guía informativa.
Notes: © Copyright Showeet.com – Creative & Free PowerPoint Templates